## Slide 1
물리적 성질을 기준으로 분류
 | (각)가속도 | 2. (각)속도 | 3. 각도 or 거리
물리적 성질 | 관성 | 감쇠 | 탄성
역감의 종류 | 충격, 지속적 or 순간적 외력 | 마찰, 에너지 손실 | 압축, 인장, 탄성체
역감에 대한 예시 | 다른 물체와의 부딪힘, 충격을 받음, 중력 | 다른 매질 속을 지나 감, 움직임에 따른 지속적인 마찰 | 늘어나는 줄을 잡아 당김, 스프링을 압축 시킴
컨텐츠 예시 | 구기 운동 (야구, 테니스, 골프), 총기 반동, 물체를 받쳐주는 힘 | 칼로 물체를 자르는 느낌, 물 속을 지나가는 느낌 | 고무 공을 누름, 자석의 인력과 척력
컨텐츠 내에서의 표현
- 낚시 : 물고기가 당기는 힘(가속도) + 물 속에서 찌가 움직임(속도) + 낚시대의 휨(거리)
- 칼 : 부딪쳐서 튕기는 힘(가속도) or 자르고 베는 동작(속도) or 일정 부분만 파여서 눌림(가속도 + 속도)
- 구기 종목 : 공을 튕기는 힘(가속도) + 공의 탄성으로 순간적인 압축(거리)(매우 극소량)
- 총기 : 총기의 순간적인 반동(가속도) + 총기의 무게 감(가속도)
- 가상 벽 : 순간적인 벽과의 부딪힘(가속도) or 벽이 지속적으로 밀어주는 힘(가속도)
역감발생기재의 재질, 상태, 충돌(진입) 벡터각, 매개체
공감각적 감각전이 – 음파, 광파, 냄새
초기값 or 객체 혹은 환경에서의 초기 burden – Inertia , 중량감은 inertia로, 정지감
점진적 변화

## Slide 2
물리적 성질을 기준으로 분류
힘의 종류 및 grouping
  장력Collision F; 전자기력, 중력, 부력, 만유인력, 인력/척력
  관성력Inertial F; 원심/ 구심력
  충돌Collision F; 완전탄성~완전비탄성 충돌
  탄성력Elastic F
  마찰력Friction F
  수직항력 등 Normar F
 | (각)가속도 | 2. (각)속도 | 3. 각도 or 거리
물리적 성질 | 관성Inertial | 감쇠 Friction | 탄성 Elastic
역감의 종류 | 충격, 지속적 or 순간적 외력 | 마찰, 에너지 손실 | 압축, 인장, 탄성체
역감에 대한 예시 | 다른 물체와의 부딪힘, 충격을 받음, 중력 | 다른 매질 속을 지나 감, 움직임에 따른 지속적인 마찰 | 늘어나는 줄을 잡아 당김, 스프링을 압축 시킴
컨텐츠 예시 | 구기 운동 (야구, 테니스, 골프), 총기 반동, 물체를 받쳐주는 힘 | 칼로 물체를 자르는 느낌, 물 속을 지나가는 느낌 | 고무 공을 누름, 자석의 인력과 척력

## Slide 3
물리적 성질을 기준으로 분류
힘의종류 | 이벤트 | 어플리케이션
Collision F | 들고있는 물체를 통해 무엇인가를 때림(완전) 들고있는 물체에 무언가 부딪힘(비탄성) 들고있는 물체에 무언가 날아와 붙음(완전비) | 야구배트에 공이 튕겨나감. 칼에 물체가 잘림 글러브를 사용하여 공을 잡음
Field Force | 한 점을 기점으로 끌려가거나 밀어짐(점중심) 한 방향을 기준으로 끌려가거나 밀어짐(흐름) | 블랙홀에 빨려들어감 폭포수가 떨어짐 저글링
Initial Force | 물체가 멈춰 있을 때 움직이기 어려움 물체의 움직임이 갑자기 멈출 때 딸려감 | 투포환을 던질 때 무거운 물체가 날아오는 것 혹은 떨어지는 것을 잡을 때
Elastic Force | 기준과 가까워 질수록 반발력이 강해 짐 기준과 멀어질 수록 반발력이 약해 짐 | 특정 범위를 넘어가지 않도록 가상의 기준을 둠. 기준을 움직여 행동을 따라하도록 강제시킴
Friction Force | 1. 면을 접촉한 상태로 움직일 때 움직임의 반대 방향으로 반발력이 생김 | 물속에서 막대를 휘두룸, 바위를 밂
Normal Force | 1. 물체를 누르는 힘에 대한 반발력 | 손으로 물체를 잡음, 펜으로 글씨를 쓸 때의 필압감.

## Slide 4
Collision |  | 
Hardness |  | 
Contact angle |  | 
State |  | 
Strength |  | 
Contact force |  | 
Friction efficiency |  | 
Embossing |  | 
lubrication |  | 

## Slide 5
Passing |  | 
Direction nature |  | 
Streamlined shape |  | 
Flow velocity |  | 
Inserting |  | 
Relative distance |  | 
Approaching velocity |  | 

## Slide 6
Safety |  | 
Relative distance |  | 
Approaching velocity |  | 
Virtual deadline |  | 
Field force |  | 
Relative distance |  | 
Approaching velocity |  | 

## Slide 7
Collision | Passing | Contact | Inserting | Safety | Field | Synthesis
낚시도 Passing 이다
Inserting/Safety, Field/Synthesis는 동일 문제다

## Slide 8
Events | factors | Ex(application)
1)Collision 짧은 순간 충돌해서 깨지는 경우로 한정 (밀리는 경우는 2)번에 가까움)(튕기는경우는?) | 충돌대상의 세기Hardness (물체의 고유성질) | 벽돌을 부수는 경우 (잘 눌리는 정도)
 | 충돌각도 Contact angle; Direction | 다비드상을 조각하는 경우
 | 충돌 대상 상태 State (상태) 충돌 물체 상태 State | 물 폭탄’을 치거나 벽돌’을 치거나 망치’로 치거나 막대기’로 치거나
 | 충격 량 세기Impact Energy (충돌시간은 짧다고 가정)(Strength) | 세게 치거나 살살 치거나 ; 내가 가해주는 E (잘버티는정도)
2)Contact force 첫 접촉 신호 및 짧지 않은 시간 표면을 지나갈 때의 마찰력Friction을 느낌으로서 접촉상태를 인지함. | 고유의마찰계수 friction Eff (물체 고유성질) | 목공이 다른 재질의 나무를 만짐
 | 표면의 모양 embossing (Shape) | 역암 / 사암 표면을 만질 때 사포질 할 때의 느낌
 | 표면 윤활 정도 lubrication (유체의 점성마찰) | 암벽등반과 빙상등반 먹물과 꿀을 바를 때/ 토스트에 생크림과 쨈
 | 접촉의 인지 Contact Sign | 접촉 할 때마다 Sign ON/OFF되어야함.
 | 필압감 Pressing Force | + 그것의 강도까지 (깊게, 강하게 누르면 두껍게 그려짐)
3)Passing 유체를 지나가면서 느끼는 저항력은 경계boundary를 지나갈 때 느낌 + 새로운 계 내에서 지속적으로 느끼는 힘(field force아 비슷 ) | 통과하는 방향 Direction | 한쪽으로 흐르는 강을 건널 때 다리에 느끼는 유체의 이동방향
 | 유체흐름의 속도 Flow velocity | 강의 상류/하류에서 물고기를 손으로 잡을 때 유속의 느낌 (air cutton )
 | 유체의 밀도 점성도 density Boundary 경계의 느낌 | 물/ 우주/ 또는 바람을 느낌 (Field) Field 와의 차이점. 그 영역의 경계를 passing 할 때
 | 유체 흐름의 모양 shape; 이동거리 L | 한강/ 계곡을 건널 때 (너비)
4)Inserting 원격조종 Simulation 조립하기 위험지역에서 로봇 팔로 폭발물 설치/제거하기 | 대상 물체와 거리 relative distance L | 자동차 주차 시 벽과의 거리를 핸들로 감지
 | 다가가는 속도 approaching V | 다가가는 속도가 빠를수록 더 먼L부터 강하게 느낌
 | 끼워지는 방향 Direction | 폭발물의 모양에 따라 경로보정을 방향감각으로 알려줌
 | 떨어뜨릴 때 자동맞춤 Automatic | 맨홀에 뚜껑을 끼워 넣을 때 뚝 떨어지는 느낌
5)Safety (역감 신호는 가상의 선L에 대상물체와의 거리L가 존재하면 올바른 방향으로 유도) | 대상 물체와의 거리 relative distance L Warning sign | 충돌방지를 위해 일정 거리L에서 경고사인(역감으로 경고)
 | 다가가는 속도 Approaching V | 상대물체가 빠르게 다가올 경우도 마찬가지
 | 가상의 선 Virtual dead Line; | 가상의 경계로부터 진입해 가상의 물체와 가까워 질수록 역감 증감.
 | 올바른 방향으로 유도 Direction | 경로보정을 방향 역감으로 알려줌. 올바른 방향 쪽으로 손목을 꺾어 줌.
6)Field force 인력/척력 전자기력; 중력 부력(떠오르는힘) 만유인력; 두물체간 수직 항력(떠받치는 느낌) | 대상물체와의 거리 relative distance L | 거리가 가까울수록 큰 힘을 느낌
 | 다가가는 속도 approaching V | 물속에서 발장구를 빨리 치는 것은 힘들다. 엘리베이터 속력이 빨라질 때 (관성)
 | 중력장의 세기 Strength | 나사NASA 또는 항공대에서 무중력상태를 시뮬레이션 할 때
 | 물체의 무게 Weight | 가벼운/무거운 돌로 돌팔매질을 할 때 손에서 느끼는 무게 감 (관성)
Synesthesia sensing Light/sonic/radioactive wave, color | 비시각적인 힘들 , 강약 존재 | 강한 베이스 소리를 들었을 때 울림
 | 지속적으로 받는 경우 Tim | 레이져총 을 맞았을 때 역감

## Slide 9: * UX / UI 특허 질의 및 논의사항
매우 큰 범위, 일반적인 행동
=> 사용자가 조종할 수 있는 물체와 상호작용 할 수 있는 물체 및 환경들을 포함하는 환경 (가상현실);
계산된 역감을 전달받아 사용자에게 포스 피드백을 제공할 수 있는 웨어러블 포스 피드백 디바이스;
사용자가 조종할 수 있는 물체에 상호작용이 있음을 감지하는 과정;
상호작용에 상응하는 역감을 분류 및 계산하는 과정;
가상현실 환경에서 웨어러블 포스 피드백 디바이스에 역감을 전달하는 과정;
웨어러블 포스 피드백 디바이스에서 역감을 사용자에게 출력하는 과정;
중간 범위, 특정 행동 / 이벤트 (ex collision)
=> 동일object;
사용자가 조종할 수 있는 물체에 다른 물체나 환경에 부딪힘을 감지하는 과정;
부딪힘에 상응하는 역감을 분류 및 계산하는 과정;
가상현실 환경에서 웨어러블 포스 피드백 디바이스에 역감을 전달하는 과정;
웨어러블 포스 피드백 디바이스에서 역감을 사용자에게 출력하는 과정;
좁은 범위, 특정 어플리케이션
=> 동일object;
사용자가 조종할 수 있는 막대모형의 물체에 다른 물체나 환경에 타격을 하는 과정;
타격하는 시간, 세기, 방향 등 타격에 관련된 정보를 분류 및 계산하는 과정;
가상현실 환경에서 웨어러블 포스 피드백 디바이스에 타격감을 전달하는 과정;
웨어러블 포스 피드백 디바이스에서 타격감을 사용자에게 출력하는 과정;

## Slide 10
Collision | Passing | Contact | Inserting | Safety | Field | Synthesis
낚시도 Passing 이다
Inserting/Safety, Field/Synthesis는 동일 문제다

## Slide 11
Collision |  |  |  |  |  |  |  | 
VR Object a)Tool by hand, b)Navigator control, c)Vehicle, d)Shooting device Control Factor 1)Hardness, 2)Contact angle, 3)Direction, 4)Strength, 5)Elastic stiffness, 6)broken object, 7)State of object , 8)State of posture |  |  |  |  |  |  |  | 
Event | VR object | Feedback sensing | Main factor | variable |  |  | Prior art | Example
Hitting | a, b | 타격감 | 2, 3, 6 | J | C | K |  | Hammer, bat, 알깨기
bumping | b, c | 충격감 | 2, 3, 6 | J | C | K |  | 범프카, 운석충돌
repulsion | a, b, c | 반발력 | 1, 4, 5, 7 | J | C | K |  | Tennis, 물수제비
pushing | a, b | 표면 상태의 탄력 | 5 | J | C | K | Disney pat. | 풍선터트리기
Firing | d | 반동력 | 8 | J | C | K |  | 사격

## Slide 12
권리화 전략(예시)_Collision_Hitting |  |  | 
VR Object a)Tool by hand, b)Navigator control, c)Vehicle, d)Shooting device Control Factor 1)Hardness, 2)Contact angle, 3)Direction, 4)Strength, 5)Elastic stiffness, 6)broken object, 7)State of object , 8)State of posture |  |  | 
Event | 권리화요소 | 독립항 | 종속항
Hitting | Factor 2) | 가상물체의 충돌시 접촉각도에 따라 하드웨어에 피드백되는 힘의 크기가 제어됨 | 진행방향을 고려함 임계각도에 따라 Pass/collision이 달라짐
 | Factor 5) | 가상 물체의 충돌시 가상물체의 틴성계수에 따라 힘 피드백 제어의 변수 중 적어도 하나를 달리하는 것 | 가상물체의 각도 및 속도를 고려한 임계값에 따라 Pass/collison 결정
 | Factor 6) | 충돌시 가상물체의 깨짐 유무에 따라 힘 피드백 제어의 변수 중 적어도 하나를 달리하는 것 | 깨짐이 발생하면, 그렇지 않은 경우보다 피드백 힘의 크기가 적도록 제어함
 | Factor 7) | 가상환경에서 충돌하는 물체들이 서로 다른 성상을 가질때 이를 고려하여 피드백되는 힘의 크기를 달리하는 것 | 임계각도에 따라 pass/collision이 달라짐

## Slide 13
Passing |  |  |  |  |  |  |  | 
VR Object a)Tool by hand, b)Navigator control, c)Vehicle, d)Shooting device Control Factor 1)Hardness, 2)Contact angle, 3)Direction, 4)Strength, 5)Elastic stiffness, 6)broken object, 7)State of object , 8)State of posture, 9)Environment Flow(Vel. Dir.), 10)Environment density, 11)Boundary effect |  |  |  |  |  |  |  | 
Event | VR object | Feedback sensing | Main factor | variable |  |  | Prior art | Example
Extraction | a, b | 저항감 | 9, 10, 11 | J | C | K |  | 낚시
Penetration | b, c | 이질감 | 7, 9, 10 | J | C | K |  | 잠수, 굴절
Impaction | a, b, c | 정지감 | 4, 6, 10 | J | C | K |  | 박힘
Tug | a, b | 해방감 | 3, 10, 11 | J | C | K |  | 못빼기

## Slide 14
Contact |  |  |  |  |  |  |  | 
VR Object a)Tool by hand, b)Navigator control, c)Vehicle, d)Shooting device Control Factor 1)Hardness, 2)Contact angle, 3)Direction, 4)Strength, 5)Elastic stiffness, 6)broken object, 7)State of object , 8)State of posture, 9)Environment Flow(Vel. Dir.), 10)Environment density, 11)Boundary effect 12)Friction efficiency, 13)Lubrication, 14)Embossing, 15)shape of surface |  |  |  |  |  |  |  | 
Event | VR object | Feedback sensing | Main factor | variable |  |  | Prior art | Example
Touching | a | 표면질감 | 12, 13, 14 | J | C | K |  | 쓰다듬기
Writing | a, c | 필기감 | 12, 14, 15 | J | C | K |  | 필기, 용접
Painting | a, c | 눅눅감 | 13, 15 | J | C | K |  | 페인팅, 버터/잼 바르기
Pressing | a, b | 필압감 | 2, 5, 11, 12, 13 | J | C | K |  | 풍선누르기, 얼음판 걷기
Sliding | b, c | 경쾌함 | 12, 13, 14, 15 | J | C | K |  | 썰매

## Slide 15
Inserting and safety |  |  |  |  |  |  |  | 
VR Object a)Tool by hand, b)Navigator control, c)Vehicle, d)Shooting device Control Factor 1)Hardness, 2)Contact angle, 3)Direction, 4)Strength, 5)Elastic stiffness, 6)broken object, 7)State of object , 8)State of posture, 9)Environment Flow(Vel. Dir.), 10)Environment density, 11)Boundary effect 12)Friction efficiency, 13)Lubrication, 14)Embossing, 15)shape of surface 16)Relative distance, 17)Approaching velocity, 18)Virtual Deadline, 19)Target direction |  |  |  |  |  |  |  | 
Event | VR object | Feedback sensing | Main factor | variable |  |  | Prior art | Example
Assembling | a | 반발감 | 16, 17, 18 | J | C | K |  | 레고 조립
Dissembling | a | 저항감 | 16, 17, 18 | J | C | K |  | 원자봉 빼기, 폭발물 해체
Guide/leading | a, b, c | 해방감/저항감 | 17, 19 | J | C | K |  | 자세교정, 차량유도
Free passing | b, c | 해방감 | 16, 17, 18 | J | C | K |  | 미로찾기

## Slide 16
Field and synthesis |  |  |  |  |  |  |  | 
VR Object a)Tool by hand, b)Navigator control, c)Vehicle, d)Shooting device Control Factor 1)Hardness, 2)Contact angle, 3)Direction, 4)Strength, 5)Elastic stiffness, 6)broken object, 7)State of object , 8)State of posture, 9)Environment Flow(Vel. Dir.), 10)Environment density, 11)Boundary effect 12)Friction efficiency, 13)Lubrication, 14)Embossing, 15)shape of surface 16)Relative distance, 17)Approaching velocity, 18)Virtual Deadline, 19)Target direction 20)Frequency of impact |  |  |  |  |  |  |  | 
Event | VR object | Feedback sensing | Main factor | variable |  |  | Prior art | Example
Pulling | b, c | 쏠림 | 9, 16, 17 | J | C | K |  | 블랙홀, 자석
Influencing | b, c | 쏠림/밀림/끌림 | 16, 20 | J | C | K |  | 사운드, 태양
Mood | a, b, c | 긴장감/편함/음산함 | 20 | J | C | K |  | 따뜻한 햇살, 귀신출현

## Slide 17
 | Event | VR object | Feedback sensing | Main factor | variable |  |  | Prior art
Collision | Hitting | a, b | 타격감 | 2, 3, 6 | J | C | K | 
 | bumping | b, c | 충격감 | 2, 3, 6 | J | C | K | 
 | repulsion | a, b, c | 반발력 | 1, 4, 5, 7 | J | C | K | 
 | pushing | a, b | 표면 상태의 탄력 | 5 | J | C | K | 
 | Firing | d | 반동력 | 8 | J | C | K | 
Passing | Extraction | a, b | 저항감 | 9, 10, 11 | J | C | K | 
 | Penetration | b, c | 이질감 | 7, 9, 10 | J | C | K | 
 | Impaction | a, b, c | 정지감 | 4, 6, 10 | J | C | K | 
 | Tug | a, b | 해방감 | 3, 10, 11 | J | C | K | 
Contact | Touching | a | 표면질감 | 12, 13, 14 | J | C | K | 
 | Writing | a, c | 필기감 | 12, 14, 15 | J | C | K | 
 | Painting | a, c | 눅눅감 | 13, 15 | J | C | K | 
 | Pressing | a, b | 필압감 | 2, 5, 11, 12, 13 | J | C | K | 
 | Sliding | b, c | 경쾌함 | 12, 13, 14, 15 | J | C | K | 
Inserting & safety | Assembling | a | 반발감 | 16, 17, 18 | J | C | K | 
 | Dissembling | a | 저항감 | 16, 17, 18 | J | C | K | 
 | Guide/leading | a, b, c | 해방감 | 17, 19 | J | C | K | 
 | Free passing | b, c | 해방감 | 16, 17, 18 | J | C | K | 
Field & Synthesis | Pulling | b, c | 쏠림 | 9, 16, 17 | J | C | K | 
 | Influencing | b, c | 쏠림/밀림/끌림 | 16, 20 | J | C | K | 
 | Mood | a, b, c | 긴장감/편함/음산함 | 20 | J | C | K | 
Fishing

## Slide 18
 | Event | VR object | Feedback sensing | Main factor | variable |  |  | Prior art
Collision | Hitting | a, b | 타격감 | 2, 3, 6 | J | C | K | 
 | bumping | b, c | 충격감 | 2, 3, 6 | J | C | K | 
 | repulsion | a, b, c | 반발력 | 1, 4, 5, 7 | J | C | K | 
 | pushing | a, b | 표면 상태의 탄력 | 5 | J | C | K | 
 | Firing | d | 반동력 | 8 | J | C | K | 
Passing | Extraction | a, b | 저항감 | 9, 10, 11 | J | C | K | 
 | Penetration | b, c | 이질감 | 7, 9, 10 | J | C | K | 
 | Impaction | a, b, c | 정지감 | 4, 6, 10 | J | C | K | 
 | Tug | a, b | 해방감 | 3, 10, 11 | J | C | K | 
Contact | Touching | a | 표면질감 | 12, 13, 14 | J | C | K | 
 | Writing | a, c | 필기감 | 12, 14, 15 | J | C | K | 
 | Painting | a, c | 눅눅감 | 13, 15 | J | C | K | 
 | Pressing | a, b | 필압감 | 2, 5, 11, 12, 13 | J | C | K | 
 | Sliding | b, c | 경쾌함 | 12, 13, 14, 15 | J | C | K | 
Inserting & safety | Assembling | a | 반발감 | 16, 17, 18 | J | C | K | 
 | Dissembling | a | 저항감 | 16, 17, 18 | J | C | K | 
 | Guide/leading | a, b, c | 저항감/해방감 | 17, 19 | J | C | K | 
 | Free passing | b, c | 해방감 | 16, 17, 18 | J | C | K | 
Field & Synthesis | Pulling | b, c | 쏠림 | 9, 16, 17 | J | C | K | 
 | Influencing | b, c | 쏠림/밀림/끌림 | 16, 20 | J | C | K | 
 | Mood | a, b, c | 긴장감/편함/음산함 | 20 | J | C | K | 
Rhythm Touch

## Slide 19
* 시놉시스
- 작살로 다랑어 같은 어류를 잡아서, 힘을 주고 받으며 밀당하는 낚시
* 시나리오
작살을 소지하고 조준함
작살로 어류를 향해 발사함
  - 정확히 어류의 몸통을 명중한 경우,
  어류를 전혀 맞추지 못한 경우,
  어류를 맞추기는 했으나, 빗맞추어서 미끄러져 나간 경우
  정확히는 아니나, 꼬리 등 부수적 부분에 걸린 경우
물속에서 어류와 힘 겨루기를 함
  - 어류의 종류(크기, 힘세기)에 따라 힘 피드백을 구현함
  힘 겨루기를 하다가 어류가 작살에서 벗어나 도망간 경우
물 속에서 물 밖으로 낚아 올릴 때
  공중에서 어류가 몸부림을 침
물 밖에서 어류를 뜰채에 넣음
  - 뜰채에 잘못 넣어서 도망치는 경우
성공시 팡파레
1단계_시나리오 구체화

## Slide 20
2단계_ 힘드백 이벤트 및 제시 감성 추출
Event | Event | Feedback sensing
작살소지 | Field_pulling | 쏠림
발사 | Collision_firing | 반동력
몸통 명중 | Passing_impaction | 정지감
꼬리/머리 명중 | Passing_impaction | 정지감
빗맞춤 | Contact_sliding | 경쾌함
전혀 못맞춤 | Passing_penetration | 이질감
도망침 | 프리휠링 | 해방감(허탈감)
물속 몸부림 | Field_pulling | 흡입감
물속  물밖 올림 | Passing_Tug | 해방감
뜰채 안착 | Inserting_Guide | 저항감
성공 팡파레 | Synthesis_Mood | 긴장감

## Slide 21
 | Event | VR object | Feedback sensing | Main factor | variable |  |  | Event in scenario
Collision | Hitting | a, b | 타격감 | 2, 3, 6 | J | C | K | 
 | bumping | b, c | 충격감 | 2, 3, 6 | J | C | K | 
 | repulsion | a, b, c | 반발력 | 1, 4, 5, 7 | J | C | K | 
 | pushing | a, b | 표면 상태의 탄력 | 5 | J | C | K | 
 | Firing | d | 반동력 | 8 | J | C | K | 발사
Passing | Extraction | a, b | 저항감 | 9, 10, 11 | J | C | K | 
 | Penetration | b, c | 이질감 | 7, 9, 10 | J | C | K | 못맞춤
 | Impaction | a, b, c | 정지감 | 4, 6, 10 | J | C | K | 몸통/꼬리 명중
 | Tug | a, b | 해방감 | 3, 10, 11 | J | C | K | 물밖 끌어올림
Contact | Touching | a | 표면질감 | 12, 13, 14 | J | C | K | 
 | Writing | a, c | 필기감 | 12, 14, 15 | J | C | K | 
 | Painting | a, c | 눅눅감 | 13, 15 | J | C | K | 
 | Pressing | a, b | 필압감 | 2, 5, 11, 12, 13 | J | C | K | 
 | Sliding | b, c | 경쾌함 | 12, 13, 14, 15 | J | C | K | 빗맞춤
Inserting & safety | Assembling | a | 반발감 | 16, 17, 18 | J | C | K | 
 | Dissembling | a | 저항감 | 16, 17, 18 | J | C | K | 
 | Guide/leading | a, b, c | 저항감/해방감 | 17, 19 | J | C | K | 뜰채 안착
 | Free passing | b, c | 해방감 | 16, 17, 18 | J | C | K | 
Field & Synthesis | Pulling | b, c | 쏠림 | 9, 16, 17 | J | C | K | 물속 몸부림
 | Influencing | b, c | 쏠림/밀림/끌림 | 16, 20 | J | C | K | 
 | Mood | a, b, c | 긴장감/편함/음산함 | 20 | J | C | K | 성공 팡파레
3단계_ 제어변수의 추출