## Slide 1
2018년 IP R&D 전략지원사업
리얼감 포스피드백 연구개발
[11주차 회의 / 08.29]

## Slide 2
I. 권리화 가능성 판단
Collision
Passing
Contact

## Slide 3
일정
 | 기간 | 김승주 전문위원, 무한IPC | 리얼감 | 주요 의결사항
1주차 | 6/15~6/21 | 킥오프 (과제 소개, 기술설명 등) |  | 
2주차 | 6/22~6/28 | 최초 기업니즈파악, 환경분석 방향 설정 | 자사 기술내용 제공, 환경분석 자료 제공 | 기업니즈, 과제범위 등 협의사항 확정
3주차 | 6/29~7/5 | 환경분석(하드웨어_클러치), 자사특허분석 |  | 
4주차 | 7/6~7/12 | 환경분석(하드웨어_클러치) , 자사특허분석 |  | 
5주차 | 7/13~7/19 | 환경분석(소프트웨어_UI/UX) | 주요특허 선별 | 
6주차 | 7/20~7/26 | 착수 전략위 |  | 
7주차 | 7/27~8/2 | 주요특허 검토(핵심특허, 활용특허 선별) |  | 
8주차 | 8/3~8/9 | 핵심특허 정성분석(핵심특허 대응전략수립) |  | 
9주차 | 8/10~8/16 | R&D 방향설정 |  | 
10주차 | 8/17~8/23 | 도출결과물 최종 검토 및 확정 |  | 최종결과물 확정
11주차 | 8/24~8/30 | 최종 전략위 자료 작성 |  | 초안은 발표일 1주일전 PM에게 송부 PM은 초안 검토후 사무소 방문하여 수정협의
12주차 | 8/31~9/6 | 최종 전략위 |  | 

## Slide 4
권리화 가능성 판단 _Collision_Hitting&bumping_Contact angle |  |  |  |  |  |  |  | 
구분 | 본원 발명 | 선행기술1 |  |  |  |  |  | 대비
독립항 예시 | 가상물체의 충돌 시, 접촉각도에 따라 하드웨어에 피드백되는 힘의 크기가 제어 | 등록번호 | KR0893669 | 출원인 | 강원대학교산학협력단 | 권리현황 | 권리 있음 | 
 |  | 출원번호 | KR20070078338 | 출원일 | 2007-08-05 | 패밀리 | - | 
 |  | 명칭 | 가상현실 기반의 햅틱 시스템 |  |  |  |  | 
구성요소1 | 가상 물체의 충돌 시 힘의 제어 | * 청구항1 i) 햅틱기구부 - 세부 구성이 기재 ii) 제어장치부 - 가상물체와 손잡이에 대응되는 물체 간의 충돌 여부를 체크하여 충돌시 제어 신호를 출력하여 모터를 구동 |  |  |  | 대표도면 |  | 유사
구성요소2 | 접촉각도에 따라 힘의 크기제어 | * 상세한 설명 - 손잡이에 가상물체가 부딪히는 힘과 각도를 보다 정밀하게 느끼도록 제어 |  |  |  |  |  | 유사
검토의견 | 본원발명의 구성요소 1 및 2와 유사한 구성이 선행기술 1에 개시되어 신규성 및 진보성이 없다고 판단됨 |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 5
권리화 가능성 판단 _Collision_Hitting&bumping_direction |  |  |  |  |  |  |  | 
구분 | 본원 발명 | 선행기술1 |  |  |  |  |  | 대비
독립항 예시 | 가상물체의 충돌 시, 충돌 방향에 따라 하드웨어에 힘 피드백 제어의 변수 중 적어도 하나를 변경 | 등록번호 | KR0893669 | 출원인 | 강원대학교산학협력단 | 권리현황 | 권리 있음 | 
 |  | 출원번호 | KR20070078338 | 출원일 | 2007-08-05 | 패밀리 | - | 
 |  | 명칭 | 가상현실 기반의 햅틱 시스템 |  |  |  |  | 
구성요소1 | 가상 물체의 충돌 시 힘 피드백 제어의 변수 중 적어도 하나를 변경 | * 청구항1 i) 햅틱기구부 - 세부 구성이 기재 ii) 제어장치부 - 가상물체와 손잡이에 대응되는 물체 간의 충돌 여부를 체크하여 충돌 시 제어 신호를 출력하여 모터를 구동 |  |  |  | 대표도면 |  | 유사
구성요소2 | 충돌방향에 따라 변수를 중 적어도 하나를 변경 | * 상세한 설명 - 가상물체의 질량, 질량의 분포, 운동방향, 속도가 설정되어 있으며, 손잡이와 가상물체의 충돌 시 손잡이에 어느 정도의 충격이 가해질 것인가는 미리 정보가 설정되어 있거나 물리 규칙에 따라 계산 |  |  |  |  |  | 유사
검토의견 | 본원발명의 구성요소 1 및 2와 유사한 구성이 선행기술 1에 개시되어 신규성 및 진보성이 없다고 판단됨 |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 6
권리화 가능성 판단_Collision_Hitting&bumping_direction |  |  |  |  |  |  |  |  | 
구분 | 본원 발명 | 선행기술2 |  |  |  |  |  |  | 대비
독립항 예시 | 가상물체의 충돌 시, 충돌 방향에 따라 하드웨어에 힘 피드백 제어의 변수 중 적어도 하나를 변경 | 등록번호 | US7158112 | 출원인 | IMMERSION CORP |  | 권리현황 | 권리 만료 | 
 |  | 출원번호 | US09/934739 | 출원일 | 2001-08-22 |  | 패밀리 | 11 | 
 |  | 명칭 | Interactions between simulated objects with force feedback |  |  |  |  |  | 
구성요소1 | 가상 물체의 충돌 시 힘 피드백 제어의 변수 중 적어도 하나를 변경. | * 청구항10 A method, comprising: updating data values associated with a first graphical object based on movement of at least a portion of a first force feedback device; updating data values associated with a second graphical object based on movement of at least a portion of a second force feedback device; wherein the first force feedback device is coupled to a first host computer, and the second force feedback device is coupled to a second host computer, wherein the first and second host computer are connected via a network connection; determining whether the first graphical object has engaged the second graphical object based on a path of the first graphical object associated with a prior position of the first graphical object; displaying in a graphical environment the first graphical object as remaining engaged with the second graphical object if it is determined that the path of the first graphical object passes through the second graphical object; and outputting a force feedback signal to at least one actuator of the force feedback device, the force feedback signal being operative to output an opposing force on at least a portion of the force feedback device in a direction approximately opposite to the path of the first graphical object while the first graphical object engages the second graphical object. |  |  |  | 대표도면 | 대표도면 |  | 일부유사
구성요소2 | 충돌방향에 따라 변수를 변경 |  |  |  |  |  |  |  | 유사
검토의견 | 본원발명의 구성요소 1 및 2에 유사한 구성이 선행기술 1 및 2에 개시되어 신규성 및 진보성이 없다고 판단됨 |  |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 7
권리화 가능성 판단 _Collision_repulsion&pushing_Elastic stiffness |  |  |  |  |  |  |  |  | 
구분 | 본원 발명 | 선행기술3 |  |  |  |  |  |  | 대비
독립항 예시 | 가상물체의 충돌 시, 가상물체의 탄성 또는 강성에 따라 피드백되는 힘의 크기를 제어 | 등록번호 | US6028593 | 출원인 | IMMERSION CORP |  | 권리현황 | 권리 만료 | 
 |  | 출원번호 | US08 / 664086 | 출원일 | 1996-06-14 |  | 패밀리 | 11 | 
 |  | 명칭 | Method and apparatus for providing simulated physical interactions within computer generated environments |  |  |  |  |  | 
구성요소1 | 가상 물체의 충돌 시 힘의 제어 | * 청구항 35 A method for providing force feedback for interacting simulated objects in a simulation implemented on a computer system, the method comprising: displaying a user-controlled first simulated object and a second simulated object on a display device of a computer system, said first simulated object moving on said display device during a simulation in response to manipulations of a physical object of an interface device by a user according to a position control paradigm, said interface device being coupled to said computer system; determining when said first simulated object engages said second simulated object within said simulation; displaying said determined engagement of said first simulated object with said second simulated object, wherein said first simulated object has a simulated compliance of a predetermined amount and said second object has a simulated mass of a predetermined amount wherein an elongation of said first graphical object is displayed in accordance with said predetermined simulated compliance and said predetermined simulated mass at a point of impact with said second simulated object; and outputting a force command to said interface device to apply a force to said physical object manipulated by said user in at least one degree of freedom provided by said interface device, said force being applied in the direction of said engagement of said second simulated object with said first simulated object and having a magnitude in accordance with said simulated mass of said second simulated object. |  |  |  | 대표도면 | 대표도면 |  | 유사
구성요소2 | 가상물체의 탄성에 따라 힘의 크기 제어 |  |  |  |  |  |  |  | 유사
검토의견 | 본원발명의 구성요소 1 및 2와 유사한 구성이 선행기술 3에 개시되어 신규성 및 진보성이 없다고 판단됨 다만, 선행기술 3은 공지기술로 판단됨 |  |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 8
권리화 가능성 판단 _Collision_repulsion_state of object |  |  |  |  |  |  |  |  | 
구분 | 본원 발명 | 선행기술3 |  |  |  |  |  |  | 대비
독립항 예시 | 가상물체의 충돌 시, 가상물체의 상태에 따라 피드백되는 힘의 벡터를 제어 | 등록번호 | US6028593 | 출원인 | IMMERSION CORP |  | 권리현황 | 권리 만료 | 
 |  | 출원번호 | US08 / 664086 | 출원일 | 1996-06-14 |  | 패밀리 | 11 | 
 |  | 명칭 | Method and apparatus for providing simulated physical interactions within computer generated environments |  |  |  |  |  | 
구성요소1 | 가상 물체의 충돌 시 힘의 제어 | * 청구항 35 A method for providing force feedback for interacting simulated objects in a simulation implemented on a computer system, the method comprising: displaying a user-controlled first simulated object and a second simulated object on a display device of a computer system, said first simulated object moving on said display device during a simulation in response to manipulations of a physical object of an interface device by a user according to a position control paradigm, said interface device being coupled to said computer system; determining when said first simulated object engages said second simulated object within said simulation; displaying said determined engagement of said first simulated object with said second simulated object, wherein said first simulated object has a simulated compliance of a predetermined amount and said second object has a simulated mass of a predetermined amount wherein an elongation of said first graphical object is displayed in accordance with said predetermined simulated compliance and said predetermined simulated mass at a point of impact with said second simulated object; and outputting a force command to said interface device to apply a force to said physical object manipulated by said user in at least one degree of freedom provided by said interface device, said force being applied in the direction of said engagement of said second simulated object with said first simulated object and having a magnitude in accordance with said simulated mass of said second simulated object. |  |  |  | 대표도면 | 대표도면 |  | 유사
구성요소2 | 가상물체의 상태에 따라 힘 벡터를 제어 |  |  |  |  |  |  |  | 일부유사
검토의견 | 본원발명의 구성요소 1 및 2와 유사한 구성이 개시됨 다만, 가상물체의 상태로써 가상물체의 질량이 개시되어 있어 진보성이 거절될 가능성이 있다고 판단됨 |  |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 9
권리화 가능성 판단 _Collision_firing_state of posture |  |  |  |  |  |  |  |  | 
구분 | 본원 발명 | 선행기술4 |  |  |  |  |  |  | 대비
독립항 예시 | 가상의 제1물체에서 가상의 제2물체가 발사될 때, 상기 제1물체의 자세 상태에 따라 피드백되는 힘의 벡터를 제어 | 등록번호 | US9504914 | 출원인 | IMMERSION CORP |  | 권리현황 | 권리 있음 | 
 |  | 출원번호 | US13 / 964628 | 출원일 | 2013-08-12 |  | 패밀리 | 5 | 
 |  | 명칭 | Programmable game-based haptic enabled gun controller |  |  |  |  |  | 
구성요소1 | 가상의 제1물체에서 제2물체가 발사 | * 상세한 설명 사용자는 제어기에서 총알을 발사 |  |  |  | 대표도면 | 대표도면 |  | 유사
구성요소2 | 제1물체의 자세 상태에 따라 피드백되는 힘의 벡터를 제어 | *청구항 1 A method of generating a user-grounded recoil effect on a controller, the controller including a controller base and a grounding base, the method comprising: detecting a trigger signal; causing, by an actuator, a first vector force in a first direction, wherein the first vector force causes the recoil effect in the first direction from a discharge end of the controller base toward a user end of the controller base, wherein the actuator is coupled via a controller linkage to a controller anchor attached to the controller base, and wherein the actuator causes the first vector force by pulling the linkage and thus the controller anchor and the discharge end toward the user end of the controller; causing a second vector force in a second direction opposite the first direction; and causing the second vector force to be opposed by a body part of the user configured to be disposed adjacent the grounding base of the controller, thereby grounding the recoil effect. |  |  |  |  |  |  | 일부유사
검토의견 | 물체를 발사할 때의 피드백되는 힘의 벡터를 제어하는 구성은 유사 또한, 본원발명의 제1물체가 가상의 물체이고, 선행기술4의 제어기가 실물체라는 점에 있어서 차이가 있으나, 진보성이 거절될 가능성이 있다고 판단됨 |  |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 10
권리화 가능성 판단 _Collision |  |  |  |  | 
구분 |  | 독립항 | 진보성 | 관련특허 | 비고
Hitting&bumping | Contact angle | 가상물체의 충돌 시, 접촉각도에 따라 하드웨어에 피드백되는 힘의 크기가 제어 | X | KR0893669 | 
 | direction | 가상물체의 충돌 시, 충돌 방향에 따라 하드웨어에 힘 피드백 제어의 변수 중 적어도 하나를 변경 | X | KR0893669 US6366272 US7158112 US9370704 | 
Hitting&bumping&repulsion | broken object | 충돌시 가상물체의 깨짐 유무에 따라 힘 피드백 제어의 변수 중 적어도 하나를 변경 | O |  | 선행기술 미발견
repulsion | hardness | 가상물체의 충돌 시, 경도에 따라 피드백 되는 힘의 크기가 제어 | O |  | 선행기술 미발견
 | Strength | 가상물체의 충돌 시, 강도에 따라 피드백 되는 힘의 크기가 제어 | O |  | 선행기술 미발견
 | state of object | 가상물체의 충돌 시, 가상물체의 상태에 따라 피드백되는 힘의 벡터를 제어 | X | US6028593 US6366272 KR0893669 US9370704 | 출원 시, 가상물체의 상태를 구체화(표면 형상, 형상 등)
repulsion&pushing | Elastic stiffness | 가상물체의 충돌 시, 가상물체의 탄성 또는 강성에 따라 피드백되는 힘의 크기를 제어 | X | US6028593 US6366272 US9933851 JP2017-199372 | 
firing | state of posture | 가상의 제1물체에서 가상의 제2물체가 발사될 때, 상기 제1물체의 자세 상태에 따라 피드백되는 힘의 벡터를 제어 | X | US9504914 US20180140945 | 

## Slide 11
권리화 가능성 판단 _Passing_Extraction_Environment density |  |  |  |  |  |  |  | 
구분 | 본원 발명 | 선행기술5 |  |  |  |  |  | 대비
독립항 예시 | 사용자 객체가 가상 물질의 통과 시, 가상물질의 밀도에 따라 피드백되는 힘의 크기를 제어 | 등록번호 | US6366272 | 출원인 | IMMERSION CORP | 권리현황 | 권리 만료 | 
 |  | 출원번호 | US09 / 433657 | 출원일 | 2007-08-05 | 패밀리 | 11 | 
 |  | 명칭 | Providing interactions between simulated objects using force feedback |  |  |  |  | 
구성요소1 | 가상 물질을 통과 시 힘의 제어 | * 상세한 설명 물과 같은 가상 재료를 통과 할 때 물체가 겪는 저항의 정도를 나타내는 감쇠 상수가 먼저 선택 될 수 있는데, 큰 숫자는 더 큰 저항을 나타냄 물은 오일이나 시럽보다 감쇠 상수가 낮음 패들이 시뮬레이션 된 두꺼운 진흙을 통과하는 실시예 |  |  |  | 대표도면 |  | 유사
구성요소2 | 가상물질의 밀도에 따라 힘의 크기를 제어 |  |  |  |  |  |  | 유사
검토의견 | 본원발명의 구성요소 1 및 2와 유사한 구성이 선행기술 5에 개시되어 진보성이 없다고 판단됨 |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 12
권리화 가능성 판단 _Passing_Extraction&Tug_Environment density |  |  |  |  |  |  |  | 
구분 | 본원 발명 | 선행기술5 |  |  |  |  |  | 대비
독립항 예시 | 가상물체가 가상물질을 통과 시, 가상물질의 경계면에서 피드백되는 힘의 크기를 변경 | 등록번호 | US6366272 | 출원인 | IMMERSION CORP | 권리현황 | 권리 만료 | 
 |  | 출원번호 | US09 / 433657 | 출원일 | 2007-08-05 | 패밀리 | 11 | 
 |  | 명칭 | Providing interactions between simulated objects using force feedback |  |  |  |  | 
구성요소1 | 가상 물질을 통과 시 힘의 제어 | * 상세한 설명 물과 같은 가상 재료를 통과 할 때 물체가 겪는 저항의 정도를 나타내는 감쇠 상수가 먼저 선택 될 수 있는데, 큰 숫자는 더 큰 저항을 나타냄 진흙 웅덩이 밖으로 나갈 때 새로운 유형의 힘 (즉,이 경우 감쇠력 제거)이 제공 힘 피드백 인터페이스 장치를 통해, 사용자는 점성 솔루션을 통한 이동과 관련된 변화하는 힘을 인지 |  |  |  | 대표도면 |  | 유사
구성요소2 | 가상물질의 경계면에서 힘의 크기를 변경 |  |  |  |  |  |  | 유사
검토의견 | 본원발명의 구성요소 1 및 2와 유사한 구성이 선행기술 5에 개시되어 진보성이 없다고 판단됨 |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 13
권리화 가능성 판단 _Passing_Tug_Environment density |  |  |  |  |  |  |  | 
구분 | 본원 발명 | 선행기술5 |  |  |  |  |  | 대비
독립항 예시 | 가상물체 주변의 가상물질의 밀도에 따라, 힘의 크기를 제어 | 등록번호 | US6366272 | 출원인 | IMMERSION CORP | 권리현황 | 권리 만료 | 
 |  | 출원번호 | US09 / 433657 | 출원일 | 2007-08-05 | 패밀리 | 11 | 
 |  | 명칭 | Providing interactions between simulated objects using force feedback |  |  |  |  | 
구성요소1 | 가상물체 주변의 가상물질의 밀도에 따라, 힘의 크기를 제어 | * 상세한 설명 물과 같은 가상 재료를 통과 할 때 물체가 겪는 저항의 정도를 나타내는 감쇠 상수가 먼저 선택 될 수 있는데, 큰 숫자는 더 큰 저항을 나타냄 물은 오일이나 시럽보다 감쇠 상수가 낮음 패들이 시뮬레이션 된 두꺼운 진흙을 통과하는 실시예 |  |  |  | 대표도면 |  | 유사
검토의견 | 본원발명의 구성요소 1과 유사한 구성이 선행기술 5에 개시되어 진보성이 없다고 판단됨 |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 14
권리화 가능성 판단 _Passing |  |  |  |  | 
구분 |  | 독립항 | 진보성 | 관련특허 | 비고
Extraction | Environment Flow(Vel. Dir.) | 사용자 객체가 가상 물질의 통과 시, 가상물질의 유량, 유속 또는 방향 중 적어도 하나에 따라 힘 피드백 변수를 변경 | O |  | 선행기술 미발견
 | Environment density | 사용자 객체가 가상 물질의 통과 시, 가상물질의 밀도에 따라 피드백되는 힘의 크기를 제어 | X | US6366272 | 
Extraction&Tug | Boundary effect | 가상물체가 가상물질을 통과 시, 가상물질의 경계면에서 힘의 크기를 변경 | X | US6366272 | 
Penetration | State of object | 가상물체가 가상물질을 통과시 가상물질의 상태에 따라 힘 피드백 변수를 변경 | O |  | 선행기술 미발견
 | Environment Flow(Vel. Dir.) | 가상물체가 가상물질 통과시, 가상물질의 유량, 유속 또는 방향 중 적어도 하나에 따라 힘 피드백 변수를 변경 | O |  | 선행기술 미발견
 | Environment density | 가상물체가 가상 물질의 통과 시, 가상물질의 밀도에 따라 피드백되는 힘의 크기를 제어 | O |  | 선행기술 미발견
Impaction | _Strength | 제1가상물체가 제2가상물체에 삽입될 때, 제1가상물체의 충격강도에 따라 힘 피드백 변수를 변경 | O |  | 선행기술 미발견
 | broken object | 제1가상물체가 제2가상물체에 삽입될 때, 제2가상물체의 깨짐유무에 따라 힘 피드백 변수를 변경 | O |  | 선행기술 미발견
 | Environment density | 제1가상물체가 제2가상물체에 삽입될 때, 제2가상물체의 경도에 따라 힘 피드백 변수를 변경 | O |  | 선행기술 미발견
tug | Direction | 가상물체가 가상물질를 통과할때, 가상물질에 진입하는 진입방향에 따라 힘 피드백 변수를 변경. | O |  | 선행기술 미발견
 | Environment density | 가상물체 주변의 가상물질의 밀도에 따라, 힘의 크기를 제어 | X | US6366272 | 

## Slide 15
권리화 가능성 판단 _Contact_Touching |  |  |  |  |  |  |  | 
구분 | 본원 발명 | 선행기술6 |  |  |  |  |  | 대비
독립항 예시 | 가상 물체와 사용자 객체가 접촉할 때, 가상물체의 표면 질감에 따라 힘 피드백 변수를 변경 | 등록번호 | KR1793940 | 출원인 | 인천대학교 산학협력단 | 권리현황 | 권리 있음 | 
 |  | 출원번호 | KR20150136488 | 출원일 | 2015-09-25 | 패밀리 | - | 
 |  | 명칭 | 햅틱 가상현실 게이밍 시스템을 이용하여 햅틱 퍼즐, 형태 퍼즐 및 위치 퍼즐을 제공하는 방법 |  |  |  |  | 
구성요소1 | 가상 물체와 사용자 객체가 접촉 | 청구항 1 햅틱 장치를 이용하여 상기 질의 객체 및 복수의 예시 객체들 각각에 대한 촉각 감각을 사용자에게 제공하는 단계 입력부를 이용하여 상기 사용자로부터 상기 복수의 예시 객체 중 상기 질의 객체와 동일한 질감의 예시 객체에 대한 선택을 수신하는 단계 |  |  |  | 대표도면 |  | 유사
구성요소2 | 가상물체의 표면 질감에 따라 힘 피드백 변수를 변경 | 질감은 강성, 감쇠, 정지 마찰 및 운동 마찰 중 적어도 하나 이상의 햅틱 특성을 기반으로 구현 |  |  |  |  |  | 유사
검토의견 | 본원발명의 구성요소 1 및 2와 유사한 구성이 선행기술 6에 개시되어 진보성이 없다고 판단됨 특히, 선행문헌 6에는 표면질감을 구현하기 위한 변수 중 마찰 및 감쇠(점성)이 개시 출원 진행시에는 표면 질감을 구현하기 위한 변수 중 Embossing을 부가 한정하여 출원을 진행하면 등록가능성을 높일 수 있다고 판단 |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 16
권리화 가능성 판단 _Contact_Writing |  |  |  |  |  |  |  | 
구분 | 본원 발명 | 선행기술7 |  |  |  |  |  | 대비
독립항 예시 | 가상 물체에 사용자 객체를 접촉하여 사용자 객체를 이동시킬 때, 힘 피드백 변수를 달리하여 필기감을 구현 | 등록번호 | KR1725438 | 출원인 | 연세대학교 산학협력단 | 권리현황 | 권리 있음 | 
 |  | 출원번호 | KR20150112566 | 출원일 | 2015-08-10 | 패밀리 | - | 
 |  | 명칭 | 다양한 필기감을 가지는 햅틱 스타일러스 팬 |  |  |  |  | 
구성요소1 | 가상 물체와 사용자 객체가 접촉 | * 청구항1 필기구가 가지는 필기저항과 필기면이 가지는 표면 질감을 동기에 구현 |  |  |  | 대표도면 |  | 유사
구성요소2 | 힘 피드백 변수를 달리하여 필기감을 구현 | *상세한 설명 마찰계수 변화에 따른 필기 저항 및 필기면의 표면 질감을 구현하여 필기감을 구현 다양한 필기면이라 함 은 종이, 천 등의 표면을 포함할 수 있으며, 표면 질감은 필기면의 재질 등에 기인하는, 표면에 형성되는 굴곡 또는 요철을 의미 |  |  |  |  |  | 유사
검토의견 | 본원발명의 구성요소 1 및 2와 유사한 구성이 선행기술 7에 개시되어 진보성이 없다고 판단됨 특히, 선행문헌 7에는 필기감을 구현하기 위한 변수로, 마찰계수, 필기면, 필기면의 굴곡 또는 요철이 개시됨. 출원 진행을 위해서는 하드웨어의 구성을 부가 한정해야 할 것으로 판단됨 |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 17
권리화 가능성 판단 _Contact_Pressing |  |  |  |  |  |  |  | 
구분 | 본원 발명 | 선행기술6 |  |  |  |  |  | 대비
독립항 예시 | 가상 물체에 사용자 객체를 접촉할 때, 힘 피드백 변수를 달리하여 필압감을 구현 | 등록번호 | KR1793940 | 출원인 | 인천대학교 산학협력단 | 권리현황 | 권리 있음 | 
 |  | 출원번호 | KR20150136488 | 출원일 | 2015-09-25 | 패밀리 | - | 
 |  | 명칭 | 햅틱 가상현실 게이밍 시스템을 이용하여 햅틱 퍼즐, 형태 퍼즐 및 위치 퍼즐을 제공하는 방법 |  |  |  |  | 
구성요소1 | 가상 물체와 사용자 객체가 접촉 | 청구항 1 햅틱 장치를 이용하여 상기 질의 객체 및 복수의 예시 객체들 각각에 대한 촉각 감각을 사용자에게 제공하는 단계 입력부를 이용하여 상기 사용자로부터 상기 복수의 예시 객체 중 상기 질의 객체와 동일한 질감의 예시 객체에 대한 선택을 수신하는 단계 |  |  |  | 대표도면 |  | 유사
구성요소2 | 힘 피드백 변수를 달리하여 필압감을 구현 | 질감은 강성, 감쇠, 정지 마찰 및 운동 마찰 중 적어도 하나 이상의 햅틱 특성을 기반으로 구현 |  |  |  |  |  | 유사
검토의견 | 본원발명의 구성요소 1 및 2와 유사한 구성이 선행기술 6에 개시되어 진보성이 없다고 판단됨 특히, 선행문헌 6에는 표면질감을 구현하기 위한 변수 중 강성, 마찰 및 감쇠(점성)이 개시 출원 진행시에는 표면 질감을 구현하기 위한 변수 중 접촉각도 또는 경계효과를 부가 한정하여 출원을 진행하면 등록가능성을 높일 수 있다고 판단됨 |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 18
권리화 가능성 판단 _Contact |  |  |  |  | 
구분 |  | 독립항 | 진보성 | 관련특허 | 비고
Touching | Friction efficiency | 가상 물체와 사용자 객체가 접촉할 때, 가상물체의 표면 질감에 따라 힘 피드백 변수를 변경 | X | KR1793940 US6366272 | 
 | Lubrication |  | X |  | 
 | Embossing |  | O |  | 
Writing | Friction efficiency | 가상 물체에 사용자 객체를 접촉하여 사용자 객체를 이동시킬 때, 힘 피드백 변수를 달리하여 필기감을 구현 | X | KR1725438 | 
 | Embossing |  | X |  | 
 | shape of surface |  | X |  | 
Painting | Lubrication | 가상 물체에 사용자 객체를 접촉하여 사용자 객체를 이동시킬 때, 힘 피드백 변수를 달리하여 실제 그리는 감촉을 구현 | O |  | 선행기술 미발견 다만, 필기감과 유사하여 거절될 가능성이 있음
 | shape of surface |  | O |  | 
Pressing | Contact angle | 가상 물체에 사용자 객체를 접촉할 때, 힘 피드백 변수를 달리하여 필압감을 구현 | O | KR1793940 JP2016-200919 US8884870 | JP2016-200919에 경도에 따라 누르는 느낌이 변화됨이 개시 US8884870에는 펜누르는 힘에 따라 햅틱강도가 변화됨이 개시
 | Elastic stiffness |  | X |  | 
 | Boundary effect |  | O |  | 
 | Friction efficiency |  | X |  | 
 | Lubrication |  | X |  | 
Sliding | Friction efficiency | 가상 물체에 사용자 객체를 접촉하여 사용자 객체를 이동시킬 때, 힘 피드백 변수를 달리하여 미끄러짐을 구현 | O |  | 선행기술 미발견 유사 기술 분야인 touching에 의해 마찰력 및 점성은 거절될 가능성이 있음
 | Lubrication |  | O |  | 
 | Embossing |  | O |  | 
 | shape of surface |  | O |  |