## Slide 1
■ Collision
구분 |  |  | 설명 | 관련특허
NO | 이벤트 (감성) | 주요인자 |  | 
R101 | Hitting (타격감) | Contact angle | 가상물체에 대한 사용자 조작물체의 접촉 각도 | KR0893669, KR20110122999
R102 |  | Direction | 가상물체에 대한 사용자 조작물체의 접촉 방향 | KR0893669, US6366272, US7158112, US9370704, KR20110122999
R103 |  | Broken object | 사용자 조작물체의 접촉에 의한 가상물체의 깨짐 유무 | KR1300429
R104 | Bumping (충격감) | Contact angle | 사용자 조작물체에 대한 가상물체의 접촉각도 | KR0893669, KR20110122999
R105 |  | Direction | 사용자 조작물체에 대한 가상물체의 접촉방향 | KR0893669, US6366272, US7158112, US9370704, KR20110122999
R106 |  | Broken object | 사용자 조작물체에 접촉한 가상물체의 깨짐 유무 | KR1300429
R107 | Repulsion (반발감) | Hardness | 가상물체의 경도 | KR0551201
R108 |  | Strength | 가상물체의 강도 | KR2013-0057200
R109 |  | Elastic stiffness | 가상물체의 탄성 또는 강성 | KR2013-0057200, KR0992567, KR1836335
R110 |  | State of object | 가상물체의 상태(하_자태에 대한 구체적설명 요) | US9370704
R111 | Pushing (탄력감) | Elastic stiffness | 가상물체의 탄성 또는 강성 | KR2013-0057200, KR0992567, KR1836335
R112 | Firing (반동력) | State of posture | 가상물체의 자세 | US9504914, US20180140945
이벤트/주요인자별 선행 특허 조사 (요약)

## Slide 2
■ Passing
구분 |  |  | 설명 | 관련특허
NO | 이벤트 (감성) | 주요인자 |  | 
R201 | Extraction (저항감) | Environment Flow(Vel. Dir.) | 가상물질의 흐름(유량, 유속, 방향) | JP2016-197459
R202 |  | Environment density | 가상물질의 밀도 | US6366272, US6028593
R203 |  | Boundary effect | 이종의 가상물질에서의 경계효과 | US6366272, US6028593
R204 | Penetration (이질감) | State of object | 이종의 가상물질의 상태(고체, 액체, 기체) | -
R205 |  | Environment Flow(Vel. Dir.) | 가상물질의 흐름(유량, 유속, 방향) | JP2016-197459
R206 |  | Environment density | 가상물질의 밀도 | US6366272, US6028593
R207 | Impaction (정지감) | Strength | 제1가상물체가 제2가상물체에 삽입될 때의 가상물질의 강도 | -
R208 |  | broken object | 제1가상물체가 제2가상물체에 삽입될 때의 가상물질의 깨짐 유무 | KR1300429
R209 |  | Environment density | 제1가상물체가 제2가상물체에 삽입될 때의 제2가상물질의 밀도 | US6366272, US6028593
R210 | Tug (해방감) | Direction | 사용자 객체의 이동방향 | -
R211 |  | Environment density | 가상물질의 밀도 | US6366272, US6028593
R212 |  | Boundary effect | 이종의 가상물질에서의 경계효과 | US6366272, US6028593
이벤트/주요인자별 선행 특허 조사 (요약)

## Slide 3
■ Contact(1)
구분 |  |  | 설명 | 관련특허
NO | 이벤트 (감성) | 주요인자 |  | 
R301 | Touching (표면질감) | Friction efficiency | 가상물체 표면의 마찰계수 | KR1793940
R302 |  | Lubrication | 가상물체의 점도 | KR1793940
R303 |  | Embossing | 가상물체 표면의 굴곡 | US20170220111
R304 | Writing (필기감) | Friction efficiency | 가상물체 표면의 마찰계수 | KR1725438, US8884870
R305 |  | Embossing | 가상물체의 표면의 굴곡 | KR1725438, US8884870
R306 |  | shape of surface | 가상물체의 표면의 형태 | KR1725438, US8884870
R307 | Painting (눅눅감) | Lubrication | 가상물질의 점도 | KR1725438, US8884870
R308 |  | shape of surface | 가상물체의 표면의 형태 | KR1725438, US8884870
이벤트/주요인자별 선행 특허 조사

## Slide 4
■ Contact(2)
구분 |  |  | 설명 | 관련특허
NO | 이벤트 (감성) | 주요인자 |  | 
R309 | Pressing (필압감) | Contact angle | 가상물체와의 접촉각도 | -
R310 |  | Elastic stiffness | 가상물체의 강성 | KR1836335, KR1793940 JP2016-200919, US8884870
R311 |  | Boundary effect | 가상물체 표면의 경계효과 | -
R312 |  | Friction efficiency | 가상물체의 마찰계수 | KR1725438, KR1793940 JP2016-200919, US8884870
R313 |  | Lubrication | 가상물체의 점도 | KR1793940, JP2016-200919 US8884870
R314 | Sliding (경쾌함) | Friction efficiency | 가상물체의 마찰계수 | KR1793940 US20170220111
R315 |  | Lubrication | 가상물체의 점도 | KR1793940 US20170220111
R316 |  | Embossing | 가상물체의 표면 굴곡 | US20170220111
R317 |  | shape of surface | 가상물체의 표면 형상 | US20170220111
이벤트/주요인자별 선행 특허 조사 (요약)

## Slide 5
■ Inserting and safety
구분 |  |  | 설명 | 관련특허
NO | 이벤트 (감성) | 주요인자 |  | 
R401 | Assembling (반발감) | Virtual Deadline | 가상의 경계 | KR20080084765, KR1836335
R402 |  | Relative distance | 가상 경계의 침투거리 | KR20080084765, US6366272 US7158112, KR1836335
R403 |  | Approaching velocity | 가상 경계의 침투속도 | KR20080084765, US6366272 US7158112, KR1836335
R404 | Dessembling (저항감) | Virtual Deadline | 가상의 경계 | KR20080084765, KR1836335
R405 |  | Relative distance | 가상 경계의 침투거리 | KR20080084765, US6366272 US7158112, KR1836335
R406 |  | Approaching velocity | 가상 경계의 침투속도 | KR20080084765, US6366272 US7158112, KR1836335
R407 | Guide/Leading (정지감) | Approaching velocity | 설정속도 | KR1300429
R408 |  | Target direction | 설정방향 | KR1300429, KR20080084765 WO2003US038509
R409 | Free passing (해방감) | Virtual Deadline | 가상의 경계 | KR20080084765, KR1836335
R410 |  | Relative distance | 가상 경계의 침투거리 | KR20080084765, KR1836335
R411 |  | Approaching velocity | 가상 경계의 침투속도 | KR20080084765, KR1836335
이벤트/주요인자별 선행 특허 조사 (요약)

## Slide 6
■ Field and Synthesis
구분 |  |  | 설명 | 관련특허
NO | 이벤트 (감성) | 주요인자 |  | 
R501 | Pulling (끌림) | Environment Flow(Vel. Dir.) | 가상환경에 작용하는 힘의 흐름(속도, 방향) | JP2016-197459, JP5986171 JP2017-199372
R502 |  | Relative distance | 가상환경에 작용하는 힘과의 상대거리 | JP2016-197459, JP5986171
R503 |  | Approaching velocity | 가상환경에 작용하는 힘과의 상대속도 | -
R504 | Influencing (쏠림/밀림 /끌림) | Relative distance | 가상환경에 작용하는 영향과의 상대거리 | JP2016-197459, JP5986171
R505 |  | Frequency of impact | 가상환경에 작용하는 영향의 주파수 | JP2016-197459, JP5986171
R506 | Mood (긴장감/ 편함/음산함) | Frequency of impact | 가상환경에 작용하는 분위기의 주파수 | KR20150024510A
이벤트/주요인자별 선행 특허 조사 (요약)

## Slide 7
NO. | 인자번호 | 기술 | 설명 | 선정 이유 | 구체화 방향 전략제시
1 | R108 | 가상물체의 강도를 고려한 충돌 피드백 | 가상물체와 사용자 객체 충돌 시(Repulsion), 가상물체의 강도(Strength)에 따라, 포스 피드백 제어 변수를 달리하는 구성 | 공백 기술 | 충돌 시, 가상물체 강도가 미치는 영향에 대한 연구 개발이 필요
2 | R110 | 가상물체의 상태를 고려한 충돌 피드백 | 가상물체와 사용자 객체 충돌 시(Repulsion), 가상물체의 상태(State of object)에 따라 포스 피드백 제어 변수를 달리하는 구성임 | 회피 설계 가능 | 가상물체의 상태의 종류에 대한 연구 개발 및 가상물체의 상태가 미치는 영향에 대한 연구 개발이 필요
3 | R112 | 사용자 객체의 자세를 고려한 포스 피드백 | 가상물체가 사용자 객체에서 반발력을 형성할 때(Firing), 사용자 객체의 자세(State of posture)에 따라 포스 피드백 제어 변수를 달리하는 구성 | 회피설계 가능 | 건틀릿 형태의 포스 피드백 장치에서의 사용자 객체 자세에 대한 반발력 구현 대한 연구 개발이 필요
4 | R202 | 가상물질의 밀도를 고려한 통과 피드백 | 가상물체를 가상 물질에 통과시킬 때(Extraction),가상물질의 밀도(Environment density)에 따라 포스 피드백 제어변수를 달리하는 구성 | 공백기술 | 가상물질의 통과 시, 가상물질의 밀도가 미치는 영향에 대한 연구 개발이 필요
5 | R204 | 가상물질의 상태를 고려한 통과 피드백 | 가상물체가 가상물질을 통과 시(Penetration), 가상물질의 상태(State of object)에 따라 포스 피드백 제어변수를 달리하는 구성 | 공백기술 | 가상물질의 상태에 대한 연구 개발 및 가상물질의 상태가 미치는 영향에 대한 연구 개발이 필요
6 | R206 | 가상물질의 밀도를 고려한 통과 피드백 | 가상물체가 가상 물질의 통과 시(Penetration), 가상물질의 밀도(Environment density)에 따라 포스 피드백 제어변수를 달리하는 구성 | 공백기술 | 가상물질의 밀도가 가상물체의 통과에 미치는 영향에 대한 연구 개발이 필요
7 | R207 | 가상물체의 강도를 고려한 통과 피드백 | 제1가상물체가 제2가상물체에 삽입될 때(Impaction), 가상물체의 강도(Strength) 에 따라 포스 피드백 제어변수를 달리하는 구성 | 공백기술 | 삽입 시, 가상물체의 강도가 미치는 영향에 대한 연구 개발이 필요
8 | R208 | 가상물체의 깨짐 여부를 고려한 통과 피드백 | 제1가상물체가 제2가상물체에 삽입될 때(Impaction), 가상 물체(object)의 깨짐(broken) 에 따라 포스 피드백 제어변수를 달리하는 구성 | 공백기술 | 삽입 시, 가상물체의 깨짐이 미치는 영향에 대한 연구 개발이 필요
9 | R209 | 가상물체의 밀도를 고려한 통과 피드백 | 제1가상물체가 제2가상물체에 삽입될 때(Impaction), 가상물체의 밀도(Environment density) 에 따라 포스 피드백 제어변수를 달리하는 구성 | 공백기술 | 삽입 시, 가상물체의 밀도가 미치는 영향에 대한 연구 개발이 필요
이벤트-인자별 특허성 확보가능 리스트(요약)

## Slide 8
NO. | 인자번호 | 기술 | 설명 | 선정 이유 | 구체화 방향 전략제시
10 | R210 | 사용자 객체의 이동방향을 고려한 통과 피드백 | 가상물체가 가상물질에서 벗어날 때(Tug), 가상물질에 대한 가상물체의 이동방향(Direction) 에 따라 포스 피드백 제어 변수를 달리하는 구성 | 공백 기술 | 가상물질에서 벗어나는 가상물체의 이동방향이 미치는 영향에 대한 연구 개발이 필요
11 | R211 | 가상물질의 밀도를 고려한 통과 피드백 | 가상물체가 가상물질을 벗어날 때, 가상물질의 밀도(Environment density)에 따라 포스 피드백 제어 변수를 달리하는 구성 | 공백 기술 | 가상물질의 밀도에 따라 가상물질을 벗어나는 가상물체에 미치는 영향에 대한 연구 개발이 필요
12 | R307 | 가상물질의 점도를 고려한 접촉 피드백 | 사용자 객체가 가상물체에 접촉할 때(Painting), 사용자 객체와 가상물체의 사이의 가상물질의 점도(Lubrication)에 따라 포스 피드백 제어변수를 달리하는 구성 | 공백 기술 | 사용자 객체와 가상물체 사이의 가상물질의 점도가 사용자 객체에 미치는 영향에 대한 연구 개발이 필요
13 | R309 | 접촉 각도를 고려한 접촉 피드백 | 사용자 객체가 가상물체에 접촉하여 이동할 때(Pressing), 사용자 객체와 가상물체 사이의 접촉 각도(Contact angle)에 따라 포스 피드백 제어 변수를 달리하는 구성 | 공백 기술 | 사용자 객체와 가상물체 사이에서 접촉각도가 미치는 영향에 대한 연구 개발이 필요
14 | R311 | 경계 효과를 고려한 접촉 피드백 | 사용자 객체가 제1가상물체에 접촉하여 제2가상물체로 이동할 때(Pressing), 제1가상물체와 제2가상물체 사이의 경계(Boundary effect)에서 포스 피드백 제어 변수를 달리하는 구성 | 공백 기술 | 제1가상물체와 제2가상물체의 경계효과에 대한 연구 개발이 필요
15 | R503 | 접근 속도를 고려한 환경 피드백 | 사용자 객체가 가상환경 상의 힘(Pulling)과 상대 속도(Approaching velocity)에 따라 포스 피드백 제어 변수를 달리하는 것 | 공백 기술 | 사용자 객체와 힘과의 상대속도가 포스 피드백 제어 변수에 미치는 영향에 대한 연구 개발이 필요
이벤트-인자별 특허성 확보가능 리스트(요약)

## Slide 9
NO. | 기술 | 설명 | 우선순위 | 전략 제시 | 예시
IP-01 | 밀도를 고려한 포스 피드백 | 제1가상물체와 제2가상물체가 상호 작용할 때, 제1가상물체 또는 제2가상물체의 밀도에 따라 포스 피드백 제어변수를 달리하는 구성 | 상 | R202, R206, R209, R211(밀도) 및 R204(가상물체의 상태)를 병합하여 권리화 진행 가능 (extraction, penetration, impaction, tug) | 가상물체는 밀도, 점성 등 고유한 성질을 갖고 있으며, 외부(환경) 온도 및 압력에 따라 변할 수 있다. 상태 중 고체를 제외(IP02와 구별) 제1,2가상물체 존재 시=상호작용이란, 제1 또는 2의 움직임으로 인한 충돌, 이동, 접촉, 추출, 삽입 등 물고기를 잡기위해 물속에 손을 집어넣는 것, 호수 속의 보물을 집어 올림 부력차 손이 물에 잠겨있을 때 더 가라앉았을 떄 제1가상물체만 존재 시=제2가상물체는 제1가상물체 외기의 환경일 수 있다. 예; 지구에서 우주로 아이언맨이 날라가면서 느끼는 희박한 공기 킹스맨 처럼 갑자기 방안에 물이 쏟아질 때 사용자가 느끼는 감각을 피드백
IP-02 | 강도를 고려한 포스 피드백 | 제1가상물체와 제2가상물체가 상호 작용할 때, 제1가상물체 또는 제2가상물체의 강도에 따라 포스 피드백 제어변수를 달리하는 구성 | 상 | R108, R207(강도) 및 R208(가상물체의 깨짐)을 병합하여 권리화 진행 가능 (repulsion, impaction) | 검으로 내리치는 물체의 강도에 따라 충격을 가하는 횟수가 증가하다 깨짐 샌드백 치기 닌자푸르츠인데 3번 휘둘러야 깨짐 각목,광선 검,칼을 든 파이터로부터 맨손,방패,밧줄로 방어하기 [물체속성] Brittleness, plasticity, elasticity, fracture, crystality, irregularity, hardness, particle size-> 객체의 속성(제1,2가상물체는 고체임을 전제)에 따른 피드백 제어변수 변경
IP-03 | 필압감을 제공하는 포스 피드백 | 사용자 객체가 가상물체에 접촉하여 이동할 때, 사용자 객체의 가상물체와 필압감에 따라 포스 피드백을 제공하는 구성 | 중 | R309 내지 R313을 병합하여 권리화 진행 가능 | 
IP-04 | 가상물체의 상태를 고려한 충돌 피드백 | 가상물체와 사용자 객체 충돌 시(Repulsion), 가상물체의 상태(State of object)에 따라 포스 피드백 제어 변수를 달리하는 구성 | 하 | 충돌 이벤트에서 가상물체의 상태 이외의 구성은 공지됨 가상물체의 상태에 대한 아이디어 보완 필요 | 찌른 상태로 버틸 때 물고기의 움직임(posture)에 따라 포스피드백을 달리 주는 것 state of object 는 보통 객체지향의 의미로 많이 쓰임 상태가 고,액,기 를 의미하는 것이면 01과 비슷
Notes: 밀도; 폭풍파
폭발에 의해 급격한 공기의

## Slide 10
NO. | 기술 | 설명 | 우선순위 | 전략 제시 | 예시
IP-05 | 사용자 객체의 자세를 고려한 포스 피드백 | 가상물체가 사용자 객체에서 반발력을 형성할 때(Firing), 사용자 객체의 자세(State of posture)에 따라 포스 피드백 제어 변수를 달리하는 구성 | 하 | 사용자 객체의 자세에 대한 구체화 필요 | Machine 종류에 따라 사용자의 그립감이 다름 사격속도에 따라 빠른 속도로 반복하여 피드백줌 회전속도 및 회전반경에 따라 구심력, 관성을 느낌 조준거리에 따라 멀리 쏠 수록 반발력을 크게 느낌 조준방향에 따라 작살 무게에 따라 묵직한 firing이 느껴짐 석궁의 장력에 따라 당긴 거리에 따른 손목부하 스프링을 눌렀을 때 반작용, 떼었을 때 튕겨 오르는 느낌 사용자가 들고있는 도구의 특성에 따라 자연스럽게 사용자가 움직이게 되는 posture을 가상현실에서 구현해줌
IP-06 | 사용자 객체의 이동방향을 고려한 통과 피드백 | 가상물체가 가상물질에서 벗어날 때(Tug), 가상물질에 대한 가상물체의 이동방향(Direction) 에 따라 포스 피드백 제어 변수를 달리하는 구성 | 하 | 가상물체의 이동방향에 대한 구체화 필요 | - 가상물질로 이루어진 홈이 존재, 그 안에 가상물체 존재 - 홈의 모양을 이루는 테두리와 가상물체가 충돌 가상물체를 빼내는 것이 목표, 사용자에게 올바른 방향을 제시해줌. -충돌 전에 알려주거나 -충돌 시 반대방향으로 피드백줌
IP-07 | 가상물질의 점도를 고려한 접촉 피드백 | 사용자 객체가 가상물체에 접촉할 때(Painting), 사용자 객체와 가상물체의 사이의 가상물질의 점도(Lubrication)에 따라 포스 피드백 제어변수를 달리하는 구성 | 하 | 점도 및 점성은 접촉이벤트에서 이미 공지되어 등록가능성이 높지 않다고 판단. 점도 아이디어 보완 필요 | 마른 붓, 물감이 칠해진 붓으로 캔버스에 그리기 (캔버스의 속성 및 사용자도구에 따른 피드백은 01,03번에서 수행) 빵에 잼 바르기 점도란, 수영할 떄 손을 물에 휘저을 때 필요
IP-08 | 접근 속도를 고려한 환경 피드백 | 사용자 객체가 가상환경 상의 힘(Pulling)과 상대 속도(Approaching velocity)에 따라 포스 피드백 제어 변수를 달리하는 것 | 하 | 상대 속도에 대한 피드백되는 힘에 대한 구체화 필요 | 
이벤트-인자 신규 IP 창출을 위한 그룹화