## Slide 1
2018. 10. 04
고려대학교 전기전자공학부
Adder/Subtractor/Multiplier module

## Slide 2: Half Adder
Input: X, Y
Output: S(sum), C(carry)
S=xy'+x'y
C=xy

## Slide 3: Half Adder
module half_adder(C, S, X, Y);
output C, S;
input X, Y;
xor x0(S, X, Y);
and a0(C, X, Y);
endmodule

## Slide 4: Full Adder
Input: X, Y, Z(carry in)
Output: S(sum), C(carry out)

## Slide 5: Full Adder

## Slide 6: Full Adder
module full_adder(C, S, X, Y, Z);
output C, S;
input X, Y, Z;
wire C0, C1;
wire s0;
half_adder h0(C0, S0, X, Y);
half_adder h1(C1, S, S0, Z);
or o0(C, C1, C0);
endmodule

## Slide 7: 4 bit full adder
설계해 보세요
module adder_4bit(C0, S, A, B, Ci);
…..
endmodule

## Slide 8: 4bit full subtractor
2's complement
 |  | 1000 | -8
0111 | 7 | 1001 | -7
0110 | 6 | 1010 | -6
0101 | 5 | 1011 | -5
0100 | 4 | 1100 | -4
0011 | 3 | 1101 | -3
0010 | 2 | 1110 | -2
0001 | 1 | 1111 | -1
0000 | 0 |  | 

## Slide 9: 4bit full/sub
설계해 보세요.
module full_4bit(M, C0, S, A, B, Ci);
…
endmodule

## Slide 10: Binary Multiplier
(K-bit) x (J-bit)
  (K x J) 개의 AND 게이트,
  (J-1)개의 K-bit 덧셈기 필요
  B3B2B1B0
  x A2A1A0
  A0B3 A0B2 A0B1 A0B0
  A1B3 A1B2 A1B1 A1B0
  A2B3 A2B2 A2B1 A2B0
C6 C5 C4 C3 C2 C1 C0

## Slide 11: Binary Multiplier
(K-bit) x (J-bit)
  K x J 개의 AND gate 필요
  J - 1개의 K-bit 덧셈기 필요

## Slide 12: check
make project file
  in folder named student id number
modelsim
  각 모듈의 모든 경우의 수에 대한 result가 진리표와 일치하는지 check
    +,+
    +,-
    -,+
    -,-
FPGA
  4bit adder/subtractor
  4bit by 4bit multiplier